PHS-104 逆滲透膜無機清洗劑

前言： 
PHS-104逆滲透膜無機清洗劑是以弱酸型的有機酸為主成分所組成，專門用來去除氧化鐵淤塞物的逆滲透膜清洗劑，同時對輕度的碳酸鈣等水垢的去除亦具有良好功效。一般使用此弱酸性逆滲透膜清洗劑前，必須先確保膜管中所有的有機物均已被去除掉。

功能及特性： 
‧液態，使用與儲存方便。 
‧高濃度的有效成份 
‧可去除氧化鐵淤塞物與輕度的碳酸鈣等水垢 
‧弱酸型的有機酸，不會對膜管造成損害

藥品規範： 
外觀：無色 ~ 淡黃色液體 
比重(25°C)：1.15 ± 0.1
pH(1%溶液)：< 2

包裝：
PHS-104包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-106 逆滲透膜有機清洗劑

前言： 
PHS-106逆滲透膜有機清洗劑是專門作為逆滲透系統（RO）、奈濾系統（NF）及超濾系統（UF）膜管之清洗用。PHS-106的主要組成份為陰離子性界面活性劑，因此對膠質及有機物質的去除是非常有效的。當配合微生物殺菌劑一起使用時，對生物膜（biofilm） 的去除是非常有效的。

功能及特性： 
‧對有機物質的去除具有良好的功效 
‧高濃度的有效成份 
．液態，存取容易，使用方便

藥品規範： 
外觀：無色 ~ 黃色液體 
比重(25°C) ：1.15 ± 0.1
pH(1%溶液)：> 11

包裝：
PHS-106包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-510亞硫酸型脫氧劑

前言： 
PHS-510為鍋爐水脫氧劑，適用於低、中壓鍋爐（600PSI以下），尤其給水溫度在常溫下最為適用，此複合配方中含亞硫酸鹽與特殊之有機催化劑，在任何溫度下均可與溶存氧快速反應，而達到100% 脫氧功效，防止溶存氧所造成之鍋爐腐蝕。

功能及特性：

- 低毒性，可適用於食品廠之鍋爐水中

- 含特殊催化劑，即使冷水中亦可快速除氧

- 溶液型產品，使用與添加方便

- 容易測試和控制藥品含量

- 非常適用於軟水鍋爐，防溶存氧造成之腐蝕

‧符合美國食品及藥物管理局（FDA 21CFR 173.310）規範，可用於食品廠的鍋爐

藥品規格： 
外觀：無色液體 
比重：1.12±0.1
pH(1%)溶液 ：8~10

包裝： 
PHS-510包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-530軟水型清罐劑

前言： 
PHS-530為鍋爐清罐劑，其主成份含磷酸鹽、分散劑與消泡劑等，其不但可抑制碳酸鈣水垢，分散磷酸鈣及氧化鐵等亦可提高蒸氣之品質防止水汽之發生，由於不含無機正磷酸鹽，故不會在給水管線中造成磷酸鈣之沉積，為一優良之鍋爐水清罐劑。

功能及特性： 
‧不含無機正磷酸鹽，不會在給水管線中產生磷酸鈣之沉積阻塞 
‧維持鍋爐水側清潔，保持正常之熱傳效率 
‧提高蒸氣品質 
‧分散劑熱安定佳，對磷酸鈣、氧化鐵之分散功效極佳 
‧測試及控制均很容易 
‧給水鹼度較高時，可適當調整爐水之pH在控制範圍內 
‧符合美國食品及藥物管理局（FDA 21CFR 173.310）規範，可用於食品廠的鍋爐

藥品規格： 
外觀：淡黃色至褐色液體
比重(25℃)：1.12±0.1
pH(1%溶液)：6~8

包裝： 
PHS-530包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-550清罐脫氧劑

前言： 
PHS-550為鍋爐水清罐脫氧劑，其主成份含磷酸鹽、分散劑、消泡劑及脫氧劑等，可同時防止爐水中的水垢沉積及溶氧點蝕之問題，適用於低、中壓之鍋爐使用 
（壓力小於25Kg/cm2）。

功能及特性： 
‧單一型液體，方便使用，節省加藥槽桶及定量泵之設備費用 
‧防止碳酸鈣、氧化鐵沉積物沉積，維持鍋爐燃燒效率，節省燃料費用 
‧去除爐水中溶存氧，防止溶存氧所造成的點蝕問題，延長鍋爐的使用壽命 
‧調節爐水pH值至所需之控制條件值，以降低pH所造成的鍋爐腐蝕 
‧不含無機磷酸鹽，不會在給水管線中形成磷酸鈣沉積，造成給水管徑變小或堵塞 
‧符合美國食品及藥物管理局（FDA 21CFR 173.310）規範，可用於食品廠的鍋爐

藥品規格： 
外觀：淡黃色至褐色液體 
比重(25°C)：1.21±0.1
pH(1%溶液)：8~10

包裝： 
PHS-550包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-810逆滲透膜抑垢劑

前言： 
PHS-810逆滲透膜抑垢劑為一高性能的液狀抑垢劑，用於防止膜分離系統中碳酸鹽、硫酸鹽及氧化鐵所造成的結垢。使用此抑垢劑後可延長系統清洗的週期，使膜壽命延長而降低成本。

功能及特性：

- 有效控制碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、硫酸鍶可高達 +2.5 LSI尚不致結垢

- 所有主要R.O膜都能適用

- 藉由分散阻塞微粒來維持乾淨膜表面

- 進水的PH從5～9仍屬有效範圍

- 可直接添加或稀釋使用

- 可適用於進水中含有鋁及氧化鐵成份

- 液狀產品，添加方便

藥品規範： 
外觀：淡黃至黃色液體 
比重：1.15 ± 0.1
pH(1%溶液)：< 3

包裝： 
PHS-810包裝為淨重20公斤或200公斤塑膠桶。

PHS-812逆滲透膜殺菌劑

前言： 
PHS-812逆滲透膜用殺菌劑是一非氧化性且具廣譜性殺菌的優良產品。其對膜管與前處理系統中的粘泥型細菌與厭氣性細菌等微生物的抑制均有極佳的功效，可有效防止微生物粘泥或生物膜的形成並附著於膜管上，進而影響逆滲透系統的正常操作。PHS-812可適用於聚醯胺纖維、醋酸纖維等的逆滲透膜管及超濾膜管 （UF） 的殺菌用。由於其為非離子型殺菌劑，故可與其他任何的膜管用藥劑配合使用，不會有副作用，可廣泛應用於非飲用的工業用途的逆滲透膜系統與超過濾膜系統中使用。

功能及特性： 
　．可適用於大部份的膜管材質 
　．可有效殺菌與抑制微生物粘泥或生物膜的形成並附著於膜管上 
　．非離子型，不會對膜管造成損害，且可與其他任何的膜管用藥劑配合使用

藥品規範： 
外觀：無色至淡黃液體 
比重(25°C)：1.03 ± 0.05
pH(1%溶液)：4 ~ 7

包裝：
PHS-812包裝為淨重20公斤或200公斤塑料桶。

PHS-815逆滲透膜還原劑

前言： 
PHS-815逆滲透膜還原劑為一高性能的液狀還原劑。當逆滲透膜進水含有氧化劑時，此氧化劑將對膜之壽命與運轉性能造成不可逆的損害，使用 PHS-815逆滲透膜還原劑，可防止逆滲透膜受氧化分解劣化，進而確保產水水量，產水水質與逆滲透膜之壽命。

功能及特性：

- 能在短時間內去除水中氧化劑

- 所有主要R.O膜都能適用

- 進水的PH從5～9仍屬有效範圍

- 可直接添加或稀釋使用

- 液狀產品，添加方便

藥品規範： 
外觀：淡黃至黃色液體 
比重：1.04 ± 0.1
pH(原液)：4.0 – 7.0

包裝： 
PHS-815包裝為淨重20公斤或200公斤塑膠桶。