# Text boxes

EWTJ– 709 系列

產品特點:

- 插入電腦(或Notebook)的USB座後, 即可立即使用; 不需安裝驅動程式, 安裝簡易

- EWTJ-709具備自動尋卡功能, 只要Mifare RF卡進入讀取範圍內, 即自動將卡號讀出

- 卡號讀出後 會將卡號顯現在電腦螢幕上(Keyboard游標當時所在位置)

- EWTJ-709為客製化產品, 可依客戶要求 讀出特定Sector特定Block中的卡號

- 卡號格式與編碼方式可依客戶要求去設計

- 所有符合ISO-14443A規格之Mifare卡均適用

- 具備Buzzer, 讀到RF卡卡號時會發出聲響

- 具備LED燈,可顯示供電或讀取等狀態

- Win-CE/XP/2000/2003/Vista & Linux平台均適用

Mifare 卡號 讀卡機

USB 介面

模擬Keyboard 輸出

產品用途

- 把RF識別證 當Web登入認証

- 校園RF卡應用

- 借書證 建檔 & 調閱借書資料

- 人事資料建檔 & 調閱人事資料

- 電腦教室登入 & 身份識別

- Web服務 登入認証

- RF識別證建檔

- 電腦登入 人員身份識別

- 自動調閱系統

- 企業員工(RF卡)資料建檔及資料調閱系統

技術規格:

| 適用卡片 | ISO 14443-A Mifare 1K/4K |
| --- | --- |
| 操作頻率 | 13.56 MHz |
| 感應距離 | Up to 70mm |
| 設備介面 | USB |
| LED | LED 燈x 1 |
| Buzzer | 具備聲響 |
| Reader尺寸 | 86mm ×120mm ×20mm (WxLxH) |
| CE 認証 | CE EMC EN55022 (Class B) 150mA |

客製化

RF卡號讀卡機

（﹙(﹚）EWT  RF-ID Enabling Readers