| JIA-609 耐光試驗機 |
| --- |
| 說明： | 本機用以測試油墨、塑料、橡膠、航太材料、光電面板…等材料的褪色、發黃、變色、亮度下降、模糊…等性能，對研究、開發、質量控制提供相對應的環境模擬及加速實驗，並可用於改善、評估現有材料之組成變化、耐用性，新材料的選擇使用…等實驗。 |
| 特點： | 可接受特殊規格品訂製。 |
| 規格： |  |
| 光 源 UV燈管 功 率 400 W 主 波 長 UVA-365 nm UVB-313 nm 試架轉速 8 R.P.M. 試架尺寸 外框 Ø 500 mm 試片尺寸 50×70 mm，可放25片 測試溫度 常溫~50℃ 計 時 器 電子式三位數， 時、分、秒切換 機台體積 110×80×120 cm 機台重量 95 Kg 電 源 AC 1 Ø 220V 50/60Hz |