| JIA-901L 微電腦萬能材料試驗機 |
| --- |
| 說明： | 本機為試驗各種材料、成品、結構物之抗拉、彎曲強度、延伸、剪力、撕裂、扭力、非金屬材料硬度…等，為工廠實施品管，學校、機構研究物理特性、發展材料之重要設備。 |
| 特點： | 配合不同夾治具可進行多種試驗。 可依客戶需求訂製各型特殊夾治具。 採用油壓傳動，運行平穩。 |
| 規格： |  |
| 容 量 50 Ton 單 位 Kg、lb、N 解 析 度 1/10,000 精 度 ±1％ 伸長間距 300 mm 支柱間距 500 mm 測試速度 0~120 mm/min 傳動系統 油壓傳動 機台體積 110×77×254 cm 機台重量 1400 Kg 電 源 AC 1 Ø 220V 50/60Hz |